A V E R T O L  E P O T A R  FO

Dvousložkový nátěr na bázi epoxidů a dehtového oleje

POPIS VÝROBKU:	AVERTOL EPOTAR FO je speciální kombinace dehtu, epoxidu a plniv bez  rozpouštědel.

AVERTOL EPOTAR FO se používá jako povrchová úprava betonu a oceli - i v případě, je-li povrch vlhký. Po úplném vytvrzení se nátěr AVERTOLEM EPOTAR FO vyznačuje lehkým leskem. Povrch je houževnatý, robustní a vysoce odolný vůči otěru.

Smíchá-li se AVERTOL EPOTAR FO s plnivem Füllstoff 275, získá se malta bez rozpouštědel, která se používá při výrobě podlah.

AVERTOL EPOTAR FO lze  bezprostředně po aplikaci lze zatížit stojatou vodou, k jeho vytvrzení dojde i pod vodou. Teplota by nicméně neměla klesnout pod +5°C. Lze dosáhnout značných tlouštěk vrstev i při jedné pracovní operaci.

POUŽITÍ:	AVERTOL EPOTAR FO se používá jako ochranná povrchová úprava ocelových a betonových ploch v interiéru i exteriéru, pod vodou i pod zemí.

Nejčastější použití v hospodářství odpadních vod, jako nátěr ocelových konstrukcí vodních staveb, v chemickém průmyslu a k izolaci vlhkých prostor.

Není vhodný pro povrchovou úpravu nádrží s pitnou vodou, skladů potravin a obytných prostor.Používá se k povrchové úpravě kanalizačního potrubí.

O D O L N O S T:

chemická:	AVERTOL EPOTAR FO je odolný vůči vodě, mořské vodě, zředěným kyselinám a louhům, neutrálním solím, minerálním a topným olejům, tukům, pracím prostředkům a benzínu. Není trvale odolný vůči aromatickým uhlovodíkům a fenolům.

mechanická:	vysoce odolný vůči otěru a rázu.

povětrnostní vlivy:	AVERTOL EPOTAR FO je vysoce odolný vůči UV-záření, průmyslové atmosféře, spalinám a přímořskému klimatu.

teplota suchá:	až   150° C, krátkodobě až 270 ° C

vlhká:	až   100° C ( i horká voda), ne při trvalém namáhání.

BARVA:	černá

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

poměr míchání:	         85 váhových dílů složky A

15 váhových dílů složky B

doba zpracování:	při teplotě 12° C: cca.   3 hodiny,

při teplotě 20° C: cca.   2 hodin,

při teplotě 30° C: cca.   1,5 hodiny

hustota:		složka A:	      cca.   2,0 kg/l

složka B:	      cca.   1,2 kg/l

hotová směs:        cca.   1,8 kg/l

bod vzplanutí:	         nad 140°C

tloušťka vrstev:	         300 (m suchého filmu odpovídá 300 (m za vlhka.

počet vrstev:		2 - 4

spotřeba:		          teoreticky:	při  300 (m suchého filmu:		0,54 kg/m2

prakticky:	při  300 (m suchého filmu:	   cca.	0,60 kg/m2

doba vysychání: 	podle DIN 53150 při 23°C:

stupeň vysychání 1 :	cca. 5 hodin

stupeň vysychání 4 :  	cca. 12 hodin

ředidlo:                         Běžně se nepřidává,  v případě potřeby Ředidlo 102,  max. 5 %

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel:	Povrch nutno otryskat nejméně na stupeň čistoty Sa 2 nebo odrezovat ručně podle St 3. V případě, že se použije na ocel základní nátěr AGROZINK EP nebo je-li konstrukce namáhána pod vodou, nutno otryskat podle Sa 2 (.

Zbavit nečistot a mastnot.

pozinkovaný 	       Povrch musí být zbaven nečistot a mastnot.

povrch:	Žádný speciální základní nátěr není nutný. V případě namáhání pod vodou je nutné pozink zdrsnit - lehce otryskat, aby nebyl povrch hladký (sweep).

beton:	Betonové plochy musí být drsné, pevné a čisté. Cementové šlemy a zbytky odbedňovacích prostředků nutno odstranit. V případě namáhání pod vodou je nutné otryskání, aby byly dosaženy hodnoty pevnosti v odtržení min. 1,5 N/mm2.

Případné nerovnosti nebo lunkry nutno vyrovnat např. pomocí malty ICOMENT MÖRTEL 520.

Silně nasákavé podklady nutno impregnovat pomocí ICOSIT K 94.

SYSTÉM VRSTEV:

ocel:	a) otryskání min. Sa 2 (

1 - 2 x AGROZINK EP

2 - 3 x AVERTOL EPOTAR FO

n e b o

b) otryskání min. Sa 2 nebo případně odrezování St 3

1 x AVERTOL EPOTAR FO

1 x AVERTOL EPOTAR FO - malta

1 x AVERTOL EPOTAR FO

pozinkované plochy :	2 x AVERTOL EPOTAR FO

beton:			a) 1 x AVERTOL EPOTAR FO-popř.naředit 5 % ředidla 102

1 x AVERTOL EPOTAR FO-malta

1 x AVERTOL EPOTAR FO

n e b o

b) 1x ICOSIT K 94

2 - 3 x AVERTOL EPOTAR FO

n e b o

V případě povrchové úpravy potrubí se nanáší malta AVERTOL EPOTAR FO v jedné vrstvě o síle 2-3 mm přímo na očištěný povrch. Po uplynutí 24 hodin se udělá uzavírací vrstva s AVERTOL EPOTAR FO.

V případě vlhkého nebo čerstvého betonu ( vlhkost vyšší než 3 %) nutno místo

ICOSITU K 94 použít k impregnaci AGROPOX SPERRGRUND.

ZPRACOVÁNÍ:	AVERTOL EPOTAR FO  sestává ze dvou složek: černé a husté složky A žlutohnědé složky B, které nutno důkladně smíchat - nejlépe elektrickým nebo pneumatickým míchacím zařízením.

V originálním balení jsou obě složky baleny v požadovaném poměru míchání. V případě použití menších dávek musí být obě složky pečlivě odváženy. Připravený homogenní materiál nutno ihned zpracovat.

AVERTOL EPOTAR FO nutno zpracovávat při teplotách vyšších než +5°C. Čím vyšší teplota, tím kratší je doba zpracování, a tím rychleji dojde k vytvrzení materiálu.

AVERTOL EPOTAR FO se natírá, nebo stěrkuje.

ČEKACÍ DOBY:	Mezi jednotlivými vrstvami  AVERTOLU  EPOTAR FO:

při teplotách nad 15°C venku: 			max. 1 den

při teplotách mezi 5 - 15°C venku:	          	max  3 dny

v halách, nádržích nebo tlakovém potrubí:	max. 3 týdny

Není-li možné dodržet čekací dobu, nutno plochu aktivovat přefoukáním.

Při delších čekacích dobách mezi prvním a dalším nátěrem (max. 6 měsíců),

nutno použít jako první nátěr AVERTOL EPOTAR F. Podrobnosti v

Technickém listu.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Při teplotě +20°C dojde ke konečnému vytvrzení po 8-10 dnech. K vytvrzení dojde i pod vodou.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:        Staré nátěry je nutno přebrousit a zbavit prachu.

MALTA   INERTOL POXITAR FO :

poměr míchání:	1 váhový díl INERTOL POXITAR FO

1,2 váhových dílů plniva FÜLLSTOFF 275 při teplotě 20 ° C .

Je-li požadován hladký povrch, nebo v jiných speciálních případech, lze přimíchat

méně plniva FÜLLSTOFF 275. Doporučujeme nejdříve vyzkoušet.

AVERTOL EPOTAR FO  sestává ze dvou složek: černé a husté složky

žlutohnědé složky B, které nutno nejprve důkladně smíchat - nejlépe elektrickým

nebo pneumatickým míchacím zařízením, pak se postupně přidává plnivo

FÜLLSTOFF 275. Stabilita malty se dá zvýšit přidáním zahušťovadla (až 2 %).

doba zpracování:při teplotě 20° C: cca.   3 hodiny,

tloušťka vrstev:	 min.1,5 mm.

spotřeba:		 na 1 m2 a 1 mm tloušťky vrstvy  :

cca. 0,9 kg INERTOLU POXITARU FO a cca. 1,1 kg plniva FÜLLSTOFF 275

čištění nářadí :	 Ředidlo č. 102 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: V původních  dobře  uzavřených obalech lze skladovat v chladném a suchém

prostředí 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ  Složka A:

PŘEDPISY:            Vznětlivá. Dráždí oči a  pokožku. Přecitlivění při styku s pokožkou je   možné.

Složka B:

Vznětlivá.

Dráždí oči a pokožku. Při styku s pokožkou může dojít k přecitlivění.

Nesmí se dostat do rukou dětem. V případě, že se dostane složka B do očí, důkladně vypláchnout vodou a konzultovat lékaře.

Při styku s pokožkou postižená místa okamžitě omýt vodou a mýdlem.

Při práci používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle.

V případě polknutí zavolat ihned lékařskou pomoc.

Pracovat jen v dobře větratelných prostorách.

LIKVIDACE:	Nelikvidovat dohromady s běžným domácím odpadem, ale deponovat na skládkách, které jsou k tomuto účelu určeny.